阳江市中医医院

医疗设备询价项目

询 价 文 件

【询价编号：YJZY-201912】

2019年7月

目  录

第一章  询价邀请	2

第二章  投标须知	5

第三章  用户需求书	8

第四章  投标文件组成及参考格式	16

# 询价邀请

询价邀请

阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201912

2、询价内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1 |
| 2 | 静脉输注工作站 | 1 |
| 3 | 遥测多参数监护仪 | 1 |
| 4 | 除颤监护仪 | 1 |
| 5 | 心电图机 | 2 |
| 6 | 病人监护仪 | 1 |
| 7 | 空气消毒机 | 3 |

投标人只可以对询价货物进行分个询价，不可以作整体询价。

二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年7月23日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科

3、询价时间： 2019年7月23日下午3：00分

4、询价地点：阳江市中医医院会议室

5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。

四、联系方式

单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。

电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com

阳江市中医医院

2019年7月12日

# 第二章  投标须知

# 一、投标须知前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 招标方式：询价 资金来源：自筹资金 |
| 2 | 询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件. |
| 3 | 询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。 询价文件份数：5份 |
| 4 | 询价文件递交时间：2019年7月23日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科 |
| 5 | 询价时间：2019年7月23日下午3：00分 询价地点：阳江市中医医院设会议室 |

二、询价文件

1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

# 三、询价文件的编制

1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写

2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。

2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，

2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。

# 四、询价文件的递交

1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求

所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称：

询价编号：YJZY-201904

# 第三章  用户需求书

附件：设备主要技术参数及技术要求：

无创呼吸机技术参数

一、无创呼吸机：1台

二、无创呼吸机技术参数

1. 通气模式要求: 自主呼吸模式S；时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC

▲平均容量保证压力支持，吸气压呼气压自动调节

AVAPS-AE模式

▲AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

2. 参数调节要求：

（1）AVAPS

AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值： IPAP 最小至40cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

报警:      低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力:  4-40 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

（2）呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

（3）吸气时间:  0.5-3.0秒

（4）吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

（5）具备压力延迟上升功能0-45分可调

（6）一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

（7）▲具备有创功能

（8）▲触发方式：Auto-Trak, Auto-Trak Sensitive,

Flow triggering

（9） ▲漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

（10） 监测参数要求：

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，SpO2，心率

（11） 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

3. 临床软件：EncorePro和Directview软件含SmartCard，兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

低通气(H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

4. 适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人

5. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单

6. 电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培

▲插拔式电池可使用≥5小时

7. 尺寸：≥21.6cmx19cmx11.5cm

三. 无创呼吸机配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 便携包 | 1 |
| 3 | 电源适配器 | 1 |
| 4 | 管路 | 1 |
| 5 | 电源线固定夹 | 1 |
| 6 | 过滤膜（整套） | 1 |
| 7 | 电源线 | 1 |
| 8 | 面罩 | 1 |
| 9 | 中文说明书 | 1 |
| 10 | 加温湿化器 | 1 |
| 11 | 专用支架（台车） | 1 |

静脉输注工作站

- 静脉输注工作站：1套

二、静脉输注工作站技术参数

| （一）输液工作站信息采集系统参数 |
| --- |
| 序号 | 参数类型 | 参数描述 | 备注 |
| 1 | 产品名称 | 输液信息采集系统 |  |
| 2 | 产品组成 | 系统由监护主机管理模块和无线接收功能模块组成。 监护主机管理模块参数：标配1台 电脑一体机 显示器：19’’ CPU主频：双核2.0+ 内存：2G DDR 硬盘：500G + 操作系统：Windows7/8/10 无线接收功能模块参数：标配主路由1套，从路由1套 ZIGBEE Mesh网络 |  |
| 3 | 工作条件 | 环境温度：10℃-40℃ 相对湿度：30%- 使用电源：AC220V/50Hz |  |
| 4 | 多参数监护功能 | 可监护设备的类型、运行状态、耗材档位或型号、流速、预置量、累计量和各种报警信息。 |  |
| 5 | 报警功能 | ▲完成报警、阻塞报警、欠压报警、气泡报警及其他报警（被监控设备产生的各种报警）。 | 具体报警信息与被监控设备保持一致。 |
| 6 | 其他功能 | 可自动识别并添加监控范围内所使用的设备； 可存储患者的各类使用信息（包括基本信息和输液信息等），并可对历史使用信息进行查询。 患者基本信息：如姓名、病床号等； 可根据用户不同而设置用户级别和权限。 |  |
| 7 | 数据传输距离（监控距离） | ▲500m（无障碍物） | 可依据实际使用环境调整无线接收功能模块数量和位置 |
| 8 | 被监控设备 | 输液泵：2台 注射泵：6台 |  |
| 9 | 可被监控设备数量 | ▲大于255台 |  |
| 10 | 历史纪录存储 | 根据硬盘大小可以存储100000+ 可以按照时间、产品类型、报警类型等搜索历史纪录数据 |  |

由于与医院相关的系统对接需要与对接厂家的系统进行协议转换，需要在协作的基础上完成。

（二）、输液泵技术参数

- 输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减

- 输液量精度误差：±5%（普通输液器）

- 输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减

- ▲阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）

三档可选

- KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

- 报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警

- 其他功能：

  - 具有输液累计量显示功能。

  - 具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。

  - ▲具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。

  - ▲具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。

  - 具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。

  - 具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。

  - 具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

- 电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V

- 功耗：不大于20VA

- 内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上

- 外形尺寸(mm)：174(长)×126（宽）×215（高）

- 重量：约2.5kg

- 安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备

- 防水等级：IPX1

- 工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa

- 输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作

- 存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃

（三）注射泵技术参数

- 注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

▲内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

- 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进

- ▲流速范围：

5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

- 流速误差：±2%

- 快速输注：

5ml注射器：100 ml/h

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

- 注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

- 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

- 丸剂量范围：1ml-20ml 可设

- 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

- 报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

- 其他功能：

自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户

快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

注射器自动识别功能

▲各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵

- 内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时

- 阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa

- 电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V

（四）配置清单

| 标准配置 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 监护管理系统 | 管理软件和无线接收功能模块组成，外加一台一体机电脑 | 1台 |
| 输液泵 |  | 1台 |
| 注射泵 |  | 1台 |
| 组合大输液支架 | 放置4台注射泵和1台输液泵 | 4台 |

遥测多参数监护仪

一、遥测多参数监护仪：1套

二、遥测多参数监护仪参数

▲1、采用智能调频技术，双向系统信号不缺失，不受其他无线电设备干扰；

2、主机显示器一体化设计，显示实时监护数据。2.8寸彩色触屏操作，分辨率320*240，2通道波形显示。

3、4种形式屏幕显示，可显示患者身份信息、导联线链接状态以及无线联网状态等，屏幕管理功能，防止病患无意触碰。

▲4、可通过≤6个电极获得同步12导心电监测，标配多导联10种心律失常分析报警，含起搏器功能分析。

5、声光色报警，屏幕专门区域连续显示报警内容，IPX7级防水。

6、遥测模式/监护模式可自由切换,便于患者转移检查。

▲7、具有紧急呼叫按钮，按下后在信息中心具有呼叫显示。

8、兼用可充电锂电池及一次性AA电池。

9、可与医院现有病人监护仪组成无线有线混联的完善的监护系统。

三、中央监护信息系统要求：

▲1、容量：单个中央站主机≥16床容量，并具有在不添加中央站主机的情况下可扩充为32张床的功能。

2、硬件：

2.1、原装品牌主机，≥19英寸的彩色显示器，配置有UPS，高速激光打印机，标准以太网。

2.2、中央站显示器和监护仪为同一品牌，方便管理。

3、系统软件：

3.1、 采用Windows视窗工作平台，中文操作界面。

▲3.2、心律失常分析功能：心律失常分析（中央站或床边机均可实现）；全面的高级心律失常分析功能，种类≥22种，其中需包含房颤；心律失常可对所有床位进行分析。

3.3、具有中央监视模块：标准屏幕显示各个病人至少2道波形，屏幕可显示整个科室的全貌，并可根据需要同时显示某一病人的具体情况，打开病人窗口时不会遮盖其他病人信息。独立双屏操作系统，一个屏幕显示所有患者信息,另一屏幕显示某一病人所有监护信息；具有三级声光报警及报警床位的醒目提示。

▲3.4、回顾视图模块：信息中心提供回顾窗口，具有24小时全息回顾功能，有报警回顾、波形回顾、趋势回顾、临床事件回顾，ST段回顾等。

▲3.5、标配 ST 段分析和趋势：储存 24 小时 ST 段和变化趋势。

3.6、护理分组模块：能将病床编到一个组中，同一护理组病人数据在信息中心上床名的背景就显示同一颜色，有助于护士迅速辨认出他们的护理组内的病床便于病人管理。

3.7、病人管理模块：可以在信息中心收纳、解除、转移或更新病人。

▲3.8、科室设定模块：信息中心可提供科室设定菜单，如监护室心律失常报警设、记录/ 存储/报警监护室设定、监护室存储波形设定、监护室事件组设定等设定菜单，科室可以根据自己的需求改变系统默认设定。

3.9、系统配置模块：具有信息中心的病房设定菜单、监护室心律失常报警设定、记录/ 储存/报警病房设定、监护室趋势组设定、监护室存储波形设定、中心报告监护室设置等功能。

▲3.9、测量参数设定模块：在信息中心可设定测量参数的报警范围。

3.10、内置帮助与学习软件。

四、遥测配置清单

1、心电遥测收发器                      11个

2、心电导联线                                11 条

3、遥测信息中心                            1 套

4、同步器及固定装置                    1 套

5、网络电源装置                        1 台

6、专用交换机                          1 台

7、AP控制器                           1 台

8、AP及固定器                         2 个

9、显示器                  1 台

10、打印机                      1 台

11、UPS                                                1 台

除颤监护仪

一、除颤监护仪：1台

二、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤

三、除颤监护仪参数

| 配置 | 主要技术参数和指标 |
| --- | --- |
| 一、主要技术及系统要求： | 1、 性能要求： （1）低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 （2）显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 （3）除颤能量的最高能量≤200J （4）每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J （5）手动除颤能量最小是1J （6）AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 （7）成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 （8）除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 （9）标配手动除颤、AED和同步电复律功能 （10）具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 （11）主机≥3道波形显示 （12）可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 （13）标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护 （14）频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz （15）具备事件标记功能 （16）具备生命体征趋势回顾功能 （17）具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位 2、电池 （1）电池上具备电量容量状态指示灯 （2）设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 （3）可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击 （4） 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 （5）电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% 3、 安全性： （1）主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 （2）在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 （3）每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 （4）每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 （5）每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 （6）主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 （7）主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 4、数据存储: （1） 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥8小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 （2）最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 （3）存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 5、打印机： （1）≥50mm热阵列打印机 （2）连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果 （3）自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警 （4）报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息 6、其它要求： 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能 |
| 二、标准配置要求： | 配置清单如下： 除颤监护仪主机1台 体外除颤电极板1副 3导心电导联线1套 锂电池1块 |

心电图机

一、心电图机：1台

- 心电图机参数

- ▲同步采集导联数：标准12导联。

- ▲DXL12导联算法, 完全符合2009 AHA/ACC指南。

- ≥6.5寸彩色触摸屏，可12导联同步显示。

- 键盘：65键，标准键盘，支持特殊字符。

- 采样率：8000点/秒/每导联。

6、滤波：高通:0.05,0.15和0.5;Hz

低通：40，100和150Hz

- ▲自动导联位置显示，并指示连接是否丢失或脱落，通过四种颜色指示波形质量，有19种导联错接提示。

- 持续显示病人心率。

- ▲诊断描述：大于600种诊断描述，完整的儿科分析，性别特异性分析。

10、▲诊断分析的导联：标准12导联。

11、标准测量：10种间隔、间期和坐标测量，可配置QT矫正方法。

12、分析：12导联中任意一个导联在形态分析上有46种测量和21种心律失常分析。

13、▲支持STEMI诊断工具：有ST MAPS、犯罪血管、关键值等；特别标注四种情况（急性心梗，急性心肌缺血，完全性心脏阻滞，极度心动过速）需要临床特别关注。

14、屏幕帮助功能。

15、支持Cabrera报告格式，最高可达12种配置导联节律条图。

16、完整的12导联全屏打印预览。

17、▲支持PDF和XML输出。

18、可将心电图转存到U盘或输出到计算机，数量不受限制。

19、打印机：高分辨率热敏打印机，在25mm/S时为：200dpi(电压轴)和500dpi（时间轴）。

20、可通过Modem、有线网卡或选配无线网卡与计算机连接。

21、可选配连接条码阅读器、磁卡阅读器和智能IC卡阅读器进行自动输入。

22、电池：锂电池，一块电池充满后可完成30份心电图或30分钟的节律记录。

三、配置清单

1、心电图机主机                            1台

2、心电导联线                              1套

3、吸球                                    6个

4、肢体夹子                                4个

5、电池                                    1个

心电图机

一、心电图机：1台

二、心电图机参数

- ≥7英寸彩色触摸显示屏。

- DXL12导联算法, 完全符合2009 AHA/ACC指南。

- 采样率：≥8000点/秒/每导联。

- 高分辨率病人数模转换器。

- ▲同步采集导联数：最多12个导联。

- 采集心电图过程中有事件标记功能，标记数：6个。

- 可选配全息功能 ：最多12个导联的5分钟全息查看，任意10秒钟的完整ECG再分析。

- 滤波器： 交流滤波、基线漂移、伪差漂移。

9、12导联报告格式：

（1）、3×4（1R,3R），3×4，1R 8ST,3×4，1R 10ST，6×2，全景12，12×1（仅限外置打印机）

（2）、具有ST Map 报告格式

- ▲支持PDF和XML输出。

- 心电图机本身可存储≥200份心电图，可选配USB记忆棒，最多可存储≥200张心电图。

- ▲电池：内置锂电池，≤4小时可充满电，单次充电可打印≥300个ECG报告，或单次充电可持续工作≥10小时。

- 打印机：高分辨率热敏打印机，可支持外接USB打印机。

- 可选配无线LAN网络连接。

- 电源要求：100-240Vac，50/60HZ，最高1.2A。

- 配置清单

1、心电图机主机                      1台

2、心电导联线                        1套

3、 吸球                             6个

4、肢体夹子                          4个

5、电池                              1个

病人监护仪

一、病人监护仪：1台

二、病人监护仪参数

1、标准配置参数：3/5导心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)

2、≥10.4”TFT彩色液晶显示屏，分辨率为800×600

3、显示通道：标配8通道，最多10通道

- 旋转鼠标和快捷按键操作，操作简单灵活方便

5、心电：心电3/5导可选，心电模式包括：监护/手术/扩展。在5导的情况下，支持半屏心电7导联显示，需同时显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

6、具备心率统计功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对平均心率、平均白天心率、平均夜间心率及百分比结果进行统计，以饼状图形式显示。

7、具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

8、具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

9、标配FAST血氧，防运动、抗弱灌注，提供灌注度指数。

无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1500组NIBP数据列表。

10、无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间≥1000小时。

11、无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时≥120分钟。

12、无需存储卡或中央站，监护仪可存储≥200组报警信息。

13、具有通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算功能。

14、公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

15、待机模式，节约电量

16、开机反应快，进入工作模式快

17、USB 接口，软件升级方便

三、配置清单

1	主机	               	1台

2	五导心电电缆与导联线		1套

3	血氧饱和度指套探头		1套

4	无创血压袖带及连接管 	1套

5	锂电池		              1个

空气消毒机

- 空气消毒机：3台

- 空气消毒机参数

- 动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。

- 静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：≥2500mg/h(新空气源)。

- 光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2纳米级≤15nm；光催化网（光触媒网）材料：TIo2；光催化网（光触媒网）；专利化学覆膜技术。

- 动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量0mg/h。

- 机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管1cm处)≥10000uw/cm2。

- 动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm2。

- 初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾。

- 负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106 个。

- 程控：智能化微处理系统，按设置程序自动选择消毒模式、消毒时段，每日每种消毒模式可设置9个时间段，自动运行实现无人操作；遥控：待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时；手控：消毒模式选择、启停。

- 累时：不同的消毒模式运行时间累计可达≥70000小时。

- 静音风机：循环送风,循环风量: ≥900m3/h。

- 机内紫外线强度衰减自动报警系统。

- 机内紫外灯管使用寿命≥8000小时。

- 滤网集尘超标和故障自动报警装置。

- 消毒功率：170W，额定频率：50Hz±1Hz。

- 额定电压：AC 220V±22V。

- 噪音：≤48dB。

- 记忆：电脑程序和时钟均有记忆功能，断电后复电重启，无需重新设置，机器按原设定程序运行。

- 依据层流净化原理，采用下进上出大循环风道形式，增加室内空气净化消毒效率，避免风向直吹医患人员，净化消毒后洁净空气与室内污染空气分层，解决室内净化消毒死角问题。

- 适用体积：≤90m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室。

- 产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案证和省级疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。

三、配置清单：

壁挂式空气净化消毒器配置清单(每台)

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空气净化消毒器 |  | 台 | 3 |
| 2 | 挂机安装孔模板 |  | 个 | 3 |
| 3 | 金属挂架 |  | 个 | 6 |
| 4 | 遥控器 |  | 套 | 3 |

# 第四章  询价文件组成及参考格式

# 询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

#### （一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件

2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）

3、业绩证明材料复印件

#### （二）、技术部分

4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施

6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

| 投标人全称： | 标段号： |
| --- | --- |
| 项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目 | 招标编号：YJZY-201801 |
| 序号 | 设备名称 | 招标设备主要参数 | 投标设备主要参数 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日

（三）、报价文件

8、报价一览表

| 设备/配件 名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：   年  月   日